Au préalable on va vérifier le bon fonctionnement du laser et du capteur avec une suite de 0 et de 1 envoyés à un intervalle régulier.

L’idée est d’envoyer 10 trames sous différentes conditions et de voir si elles sont toute bien reçues.
Les trames en questions sont composées de signaux numériques (0 ou 1) ( 8 fois ≤=> 8 bit )

Pas besoin de modulation particulière, tant que le « temps bit » du récepteur et de l’emetteur est le même.

Les mesures seront prises entre 5cm et 5m (dans la mesure du possible).

Et avec un angle incident entre -60° à -60° avec un intervalle raisonnable.
Toutes les infos et les résultats seront consigné dans un document de type .ods.